《余姚市泗门镇给水专项规划》

公示文件

一、规划范围

本规划范围为《余姚市泗门镇总体规划（修改）》城区规划范围，南起329国道南复线，北至四塘横江，东至兰曹大道西侧，西至镇界，面积27.84k㎡。规划重点为城区建设用地，2020年为15.75 k㎡。

二、给水设施现状

泗门镇主要由泗门自来水厂供水，水厂设计规模8万m³/d。泗门自来水厂现状水源为牟山湖水库，水厂供水范围为泗门镇、小曹娥镇，约110k㎡，供水人口约为10万人口。现状水厂用地面积约为2.3ha。据统计，泗门自来水厂现状最大日供水量为3.7万m³/d。居民生活售水量占总供水量的60%，约2.2万m³/d；生产给水售水量占40%，约1.5万m³/d，按生活用水和工业用水统计，生活用水和工业用水之比约为1.5：1。

三、用水量预测

根据单位建设用地用水量指标法、不同类别用地用水量指标法以及生活用水量比例相关法的预测结果，确定泗门镇规划远期供水规模为7.2万m³/d，其中城区供水量6.5万m³/d，按照生活供水和再生水用水的比例，推算出再生水水量为1.8万m³/d，由小曹娥再生水厂供给，泗门镇水厂供给4.0万m³/d生活供水，城区其余0.7万m³/d由姚北水厂供给。农村、镇通勤人口和第二居住地人口用水量0.7万m³/d，近期由马渚水厂供给，远期由姚北水厂供给。则姚北水厂往泗门镇合计供水量为1.4万m³/d。

四、给水工程系统规划

# 1、供水系统

根据《余姚市给水专项规划》，泗门镇采用分质供水系统。生活和重点工业用水采用城市供水水质，一般工业用水、农业灌溉用水、绿化用水、道路冲洗用水等采用城市污水处理厂出水再处理后的再生水。

# 2、水量目标

根据用水量预测，确定供水范围内的远期供水水量和规模，合理安排泗门镇给水工程规模和建设分期，并充分利用现有供水设施，保证泗门镇的用水需求。

# 3、水质目标

城市供水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。分质供水水质符合主要分质用水用户的水质要求。

4、水压（管网）目标

管网分为供应生活和重点工业用水的供水管网和供应再生水的再生水管网。重点规划布置泗门镇城区的管网，并和姚西北供水干管连通，形成区域供水范围内统一协调的管网。供水管网最不利处水压不低于0.24Mpa，再生水管网用水最不利点供水压力为0.16Mpa。

五、管道管材选择

# 1、供水管道材质选择

从管材安全可靠性、管材综合价格、施工费用和条件等方面考虑，我们认为上述管材均可考虑采用。结合工程实际，为了提高供水的安全性，保证引水、供水的水质，供配水管道材质建议为球墨铸铁管或PE管。过河管、过路等管道采用钢管，或PE管。

# 2、再生水管道材质选择

从实际应用层面来看，一般是在确定再生水供水水质的情况下去选择合适的管材，很少为了选用某种特定的管材而去改变调节再生水的某些水质参数。因此，在不改变再生水水质的情况下，选择合适的输水管道材质是解决管道中再生水水质稳定的可行办法。对于口径较大的管道（如DN>600），目前主流适用于输送再生水的管道材质有钢管、球墨铸铁管或PCCP管，但需内衬新型防腐材料(环氧陶瓷、聚氨酯、环氧树脂等)，而不建议采用水泥砂浆等抗腐蚀性较差的内衬；对于较小口径管道(如DN<600)，则可采用PE实壁管或其他新型非金属管材。

六、近期建设规划

# 1、生活给水系统

近期建设管网范围为泗门镇给水规划重点研究范围，分为东区和西区两片相对独立的区域，西区包括：北至329国道北复线，南至329国道南复线，西至西外环路，东至北排江；东区包括：北至四海大道，南至环城南路，西至北排江，东至皇封路；面积共约15.75km²。远期建设管网逐步完善，东区与西区互相连通形成完整的供水环网，并逐步覆盖规划区内各农居点。

# 2、再生水系统

利用余姚市小曹娥再生水厂转输的再生水，作为城市可利用的第二水源解决产业园内大部分工业用水，及环境用水。再生水系统近期主干管沿北排江东侧布置，一部分由四海大道向西供给至现状光明路以西工业区片区作为工业补充用水，另一部分由大沽塘路向东供给至现状泗门镇环卫站作为道路绿化浇洒用水，其他生活及居住用地及周围农村区域暂不考虑使用再生水。

近期建设管网范围包括：北至329国道北复线，南至大沽塘路，西至固北中路，东至北排江，面积共约8.80km²。

附表：

表1        泗门镇用水量预测结果汇总表           万m3/d

|  | 城区用水量 | 农村用水量 | 镇通勤人口和第二居住地人口用水量 | 用水量汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 远期2020年用水量 | 6.5 | 0.56 | 0.15 | 7.2 |

表2    给水管网工程总量表

| 管径（mm） | 管长（km） |
| --- | --- |
| DN150 | 1.74 |
| DN200 | 19.21 |
| DN250 | 1.91 |
| DN300 | 17.09 |
| DN400 | 7.40 |
| 合计 | 47.35 |

表3    再生水管网工程总量表

| 管径（mm） | 管长（km） |
| --- | --- |
| DN200 | 5.64 |
| DN300 | 2.33 |
| DN400 | 7.51 |
| DN500 | 2.39 |
| 合计 | 17.87 |

表4    近期给水管网工程总量表

| 管径（mm） | 管长（km） |
| --- | --- |
| DN200 | 1.68 |
| DN300 | 8.71 |
| DN400 | 1.69 |
| DN500 | 0.23 |
| 合计 | 12.31 |

表5    再生水管网工程总量表

| 管径（mm） | 管长（km） |
| --- | --- |
| DN200 | 1.17 |
| DN300 | 0.88 |
| DN400 | 5.07 |
| DN500 | 1.83 |
| 合计 | 8.95 |

附图：