《余姚市泗门镇天然气专项规划》

公示文件

一、规划范围和年限

本次规划范围为余姚市泗门镇全区。规划范围与《余姚市泗门镇总体规划（修编）》一致。

镇域：为现状泗门镇行政管辖的陆域面积，面积63.35平方公里。该范围也是泗门的城市规划区范围，是城市建设和发展需要实行规划控制的区域。

城区：南起329国道南复线，北至四塘横江，东至兰曹大道，西至镇界，面积约30平方公里。

规划期限：

根据《余姚市泗门镇总体规划（修改）》中的规划年限划分，结合建设部“关于开展全国城市天然气利用规划的通知”的要求，本次天然气利用规划年限至2020年，远景展望至2030年。

二、燃气发展现状

余姚市目前天然气气源为管输天然气，经过近几年来的不断建设和完善，目前余姚市区天然气管道敷设范围基本覆盖中心城区，但乡镇管网建设还较少，泗门镇也不例外。泗门镇虽已有用户安装管道天然气，但基本没有通气。

从现状调查资料来看，目前泗门镇城市天然气有瓶装液化气和管道天然气两种方式，但居民用户用气仍以采用瓶装液化石油气为主。

三、天然气供其规模预测

根据实地走访调查，结合耗热定额法、比例法、单位能耗替代法等相关测算方法，预测得到泗门镇各分类用户耗气量，统计如下：

泗门镇分类用气量预测汇总表

| 年限 104Nm3 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
|  | 年用气量 | 平均日用气量 | 用气比例 | 年用气量 | 平均日用气量 | 用气比例 |
| 居民 | 243.50 | 0.67 | 14% | 451.50 | 1.24 | 15% |
| 商业 | 121.70 | 0.33 | 7% | 225.60 | 0.62 | 8% |
| 空调 | 24.70 | 0.07 | 1% | 74.10 | 0.20 | 2% |
| 工业 | 1249.40 | 3.42 | 69% | 1631.10 | 4.47 | 60% |
| 汽车 | 70.03 | 0.19 | 4% | 179.93 | 0.49 | 10% |
| 未预见量 | 85.47 | 0.23 | 5% | 128.11 | 0.35 | 5% |
| 合计 | 1794.80 | 4.92 | 100% | 2690.34 | 7.37 | 100% |

四、输配系统设计

天然气工程技术方案主要包括场站工程和城市管网系统工程两部分。管网系统根据余姚市的实际情况采用高压—中压二级管网系统。本规划天然气气源为来自省网的管输天然气。

# 1、压力级制

高压A管线设计压力：4.0MPa；中压管线设计压力：0.4MPa；低压管线设计压力：＜10KPa。

# 2、场站工程

本规划泗门镇场站工程共设置天然气输配场站3座，分别为：

余姚北门站（远期建设）：站址位于在329国道复线北侧，兰曹大道西侧约2公里处，占地约10亩；

T4高中压调压站（近期建设）：与余姚北门站合建，占地约3亩；

LNG应急气源站（远期建设）：与余姚北门站合建，占地约37亩。

# 3、高压管线

泗门镇高压管线设计压力4.0MPa，管径DN400（mm），管长约10Km。高压管线在2#阀室分出，向西敷设至北排江江东直路，再沿北排江江东直路向北敷设至余姚北门站，从余姚北门站再向北敷设至余姚备分输站。

4、中压管线

中压管网工程量如下：

泗门镇中压燃气管网工程量

| 序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 近期 | 远期 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100 | Km | 0.5 | 34.8 | 35.3 |
| 2 | DN150 | Km | 5.3 | 25.7 | 31.0 |
| 3 | DN200 | Km | 1.0 | 3.8 | 4.8 |
| 4 | DN250 | Km | 4.0 | -- | 4.0 |
| 5 | DN300 | Km | 14.4 | -- | 14.4 |
|  | 合计 | Km | 25.2 | 64.3 | 89.5 |

五、天然气汽车加气站规划

泗门镇共设置1座天然气汽车加气站（规划近期建设），占地5亩，站址位于泗门镇329国道复线旁。

六、规划主要工程量统计

| 年限 项目 | 至2020年 | 至2030年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门站 | — | 1座 | 1座 |
| 2 | 高中压调压站 | 1座 | — | 1座 |
| 3 | 阀 室 | 1座 | — | 1座 |
| 4 | 应急气源站 | — | 1座 | 1座 |
| 5 | 汽车加气站 | 1座 | — | 1座 |
| 6 | 中压管道（大于DN100管径） | DN100 | 0.5 | 34.8 | 35.3 |
|  |  | DN150 | 5.3 | 25.7 | 31.0 |
|  |  | DN200 | 1.0 | 3.8 | 4.8 |
|  |  | DN250 | 4.0 | -- | 4.0 |
|  |  | DN300 | 14.4 | -- | 14.4 |
| 7 | 高压管道(DN400;4.0Mpa) | 7.0 | 3.0 | 10.0 |
| 8 | 新配套居民用户 | 1.2万户户 | 1.13万户 | 2.33万户 |

附图：

1、泗门镇天然气中压主干管管网规划图

2、泗门镇中心城区天然气中压管网规划图